## Slide 1: Leitender Ausschuss Beschleunigeranlagen
Herzlich willikommen
7. Meeting vom 25. Juni 2021

## Slide 2: Betrieb 2020
Voraussetzung: Betrieb mit nur 3 Resonatoren Injektor 2
Target E

## Slide 3: Betriebsprogramm 2021
Betrieb mit SINQ Imax = 2.0 mA (3 Resonatoren)
Shutdown Start | Mi. 23.12.2020 6 Uhr
1. Arbeitstag 2019 | Mo. 04.01.2020
Systemtest | Fr.-Sa.-So. 08.-09-10.01.2021
Resonator 4 Einbau | Verschoben auf 2023
PSYS-Test Inj. 2 | Di. 22.02.2021
Strahltest BX2 | Mi. 23.02.2021
PSYS-Test Ring/p-Kanal | Mo. 22./23.03.2021
Strahltests Ring/p-Kanal | Mi. 24.03.2021 (o. 23.03.2021)
Start Userbetrieb | Mo. 12.04.2021 00:00
ICT Maintenance | Fr. 13.08.2021 20 Uhr - Sa. 15.08.2021 20 Uhr
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb
4 Wochen Betrieb

## Slide 4: Vakuum Druckanstieg «KXV2 bis BX2» Bunkerchef: André Schmidt / Stv. Zyklotrontechnik
2. März 2021, 17:00 Uhr Druckanstieg
keine Auffälligkeiten bei den Teilströmen und Temperaturen von BX2 erkennbar!
Der Druck bei GX0 stieg am 12. März 2021 trotz reduziertem Strahl weiter kontinuierlich an.
15. März He-Lecksuche: Luftleck >1x10-3 mbar x l/s im Bereich von KXV2 bis BX2 festgestellt.
Dosisleistung KXV2 offen 71 mSv/h. Dosisleistung KXV2 geschlossen 18 mSv/h.

## Slide 5: Beamdump BX2 und Kanalverschluss KXV2 Bunkerchef: André Schmidt / Stv. Zyklotrontechnik
KXV2
BX2
Rudolf Dölling 1999
X

## Slide 6: «Reparatur» BX2
17. März 2021
Die Lecksuche und -Lokalisierung konnte bestätigen, dass die Flanschdichtung zum Kanalverschluss undicht ist.
Es war nicht möglich, durch Anziehen der zugänglichen Schrauben das Leck zu beheben.
Installation einer leistungsfähigeren Pumpe
Anwendung eines für Hochvakuum geeigneten Dichtsprays (Strahlenfestigkeit unbekannt)

## Slide 7: Shutdown 2021
Start Userbetrieb wie geplant 12. April 2021
Danke an alle Fachgruppen
Hervorragende Planung
Kompetente Umsetzung
Keine Unfälle oder Ansteckungen
Lange Radiale Sonde Ring (RRL)
Führungsschiene
Neue Führungsschiene gefertigt. Test im Labor steht an.
Herzlichen Dank…
Für die hervorragende Zusammenarbeit!

## Slide 8: Targetanlagen Neuerungen
Einführung neuer Kugellager des Herstellers KOYO aus Japan => Stahlkugellager mit Festschmierstoff-Spacern
Neues Slanted Target mit Kerben und Stegen => Verbesserung der Strahldiagnostik
Festschmier- Stoff Spacer
Gelb, Stege
Hellblau, Kerben
Hellgrün, Stege

## Slide 9: TBPS im HIPA Leitsystem
Temperature Beam Profile System
Notes: Wir werden für jede Massstelle eine Obergrenze als Interlook definieren

## Slide 10: Betrieb 2021
EIC
AXA und Setup

## Slide 11: Wasserleck Injektor 2
Wasserleck (Massenspektrometrie)
HF-Einkopplung Res. 4
Wechsel bringt keine Verbesserung

## Slide 12: Wasserleck AXA
Absinken des Drucks bei Druckluft in Wasserleitungen AXA
Ausfahren des Resonators 4 für Lecksuche und Reparatur
Schwierige radiologische Situation: 600 mSv/h für r = 3 cm
Eintrittskollimator AXA

## Slide 13: Reparatur AXA
Wasserleck im Bereich der AXA-Spule Zusammenbau AXA
Vermessung der Einbausituation

## Slide 14: Wiederinbetriebnahme
Hohe Verluste an der Ring–Extraktion
18. Juni 2021
Strahlprofil Extraktion (RRE4)
7. Juni 2021
EEC

## Slide 15: Wiederinbetriebnahme
Durchbruch am Samstag 19. Juni, 16 Uhr
Strahl auf SINQ Montag 21. Juni, 8 Uhr

## Slide 16: Phasenverlauf Ring
Energie

## Slide 17: Trimmspulen Ring

## Slide 18: Verfügbarkeit
Mittlere Verfügbarkeit 80%
Steigende Anzahl Trips
Häufiges Tuning nötig

## Slide 19: Arian 5 Komponenten Qualitätssicherung durch Neutronenradiographie

## Slide 20: Arian 5 Komponenten Qualitätssicherung durch Neutronenradiographie
Im Jahr 2020 wurden ca. 2000 pyrotechnische Komponenten an der SINQ mit Neutronen radiographiert.
Im laufenden Betriebsjahr sind bereits wieder ca. 1000 Komponenten radiographiert worden. Es ist davon auszugehen, dass es bis Ende Jahr ca. 4000 sein werden.

## Slide 21: Wir schaffen Wissen – heute für morgen
Mein Dank geht an
Eure Aufmerksamkeit
Alle Kollegen
… und ihren Einsatz

## Slide 22: Druckanstieg Injektor 2
2. Juni: Druckschwankungen im Injektor 2-Zyklotron (Extraktion)
9. Juni: Anstieg des Dunkelstrom am Extraktionselement EID
Strahlbetrieb mit 1.6 mA noch möglich
10. Juni, 4 Uhr: Abschaltung für Diagnose (Abklingzeit!)